DN POWER微电脑控制锂电池并行充电器使用说明

(型号：DN POWER Spirit Charger )

- 输入电压：直流11V~15V，满负荷充电时工作电流大于等于4A。

- 充电器工作环境温度：0~40 ℃。

- 将并联充电适配头连接到相应的专用充电输出端口上（接口如附图一所示），不同的端口分别适用于连接1节、2节、3节三种不同形式封装的锂电池，对于不同的电池组应选择正确的充电输出端口。

- 并联充电方式

A、对单节3.7V锂离子电池充电。

B、对1组7.4V锂离子电池组或同时对1节7.4V锂离子电池组和1个单节3.7V锂离子电池并联充电。

C、对1组11.1V锂离子电池组并联充电。

- 后面板上按钮“SET”设置充电电流，三个指示灯分别表示充电电流为0.3A、0.6A、1.2A。按“SET”按钮，步进0.3A，总充电电流值为发亮指示灯所指示值的相加。如：0.3A，0.6A及1.2A三个指示灯同时亮，则表示充电电流为2.1A。

- 前面板指示灯显示充电器工作状态，开机时，三个指示灯轮流跳动，接上电池，设置充电电流后，按“START/STOP”按钮，启动充电，对相应电池进行充电的指示灯亮，充电时再按“START/STOP”按钮，则停止充电。

- 先充满电的电池所对应的指示灯先熄灭，对挂上的电池全部充满后，前面板上三个指示灯转换为轮流跳动，同时，蜂鸣器鸣叫三次。

- 充电器有防输入电源反接设计，输入电源反接，不会损坏充电器，充电器不工作。

- 充电时，应严格按照附图所给的连接方式进行充电，但如不慎将电池的正负极反接到充电器上，因充电器内部设计有保护电路，不会损毁充电器，但不能长时间反接，否则会导致充电器过热，引起充电器性能降低。如果使用低质量的电池，还会导致电池损坏。

- 充电器的输入电压过高或过低，会造成充电器工作不正常，引起充电器损坏。

图一  专用充电接口接线示意图