直升机无刷电子变速器设定盒说明书

-连接电调到马达上

-带OPTO系列电调,编程盒接4.8-6V电压

-插入 JR头到相应的位置上

-连接电调电源,选择电调类型

-依照显屏上显示移动上\下\左\右轻触按键.选择你所需要的选项

-每个选项被成功设定后,你将会听到一声”哔”

-设定完成后,切断电源, 断开JR头

| 功能项目 | 设定参数 | 功能/参数注解 |
| --- | --- | --- |
| Heli Mode 直升机模式 | Normal正常/Constant定转速 | 直升机专用之转速监测模式 |
| Motor Pole No. 马达磁轴极数 | 2-4 , 6-10 , 12-14（极） | 设定磁轴极数使变速器运算及控制转速（直升机系列专属之设定参数） |
| *Timing切换时间 | *2 , 8 , 15 , 30(度) 由遥控器设定 | *依不同之马达选择下列适合之参数 *2极：0~7（度） *4极：5~15（度） *8极：10~20（度） *10极（以上）：设定在20（度）以上 |
|  | *0 , 1 , 2.…30(度) 由Prog-BOX设定 |  |
| *FREQUENCY切换频率 | *8,16,32 (Khz) | *依不同之马达选择下列适合之参数 *8Khz：通用之设定，最低效率损失 *16Khz：适用低“阻抗”之马达 *32Khz：适用低“感量”抗之马达 |
| *ACCELERATION加速度 | *SOFT缓/ MEDIUM中/ HARD快 | *由延迟油门反应控制加速度 |
| *Accumulator type电池种类 | *Nicd镍镉/NiMh镍氢/lo锂离子/po锂聚合物 | *选择电池种类 |
| *Nicd镍镉/NiMh镍氢保护截止电压（V） | *,0.4,0.5,…..1.0 (V)/每颗 | *设定 镍镉/镍氢 单颗终止放电电压 |
| Lo锂离子/po锂聚合物保护截止电压（V） | *Auto自动侦测 | *自动侦测锂电池终止放电电压只适用于2~3颗锂电池 |
|  | 2，3颗Li-lo锂离子 /Li-Po锂聚合物 4,5,6…10颗Li-lo锂离子 /Li-Po锂聚合物 | 由Prog-BOX设定电池串接数量 由Prog-BOX设定电池串接数量 |
| *Lo锂离子/Po锂聚合物 单颗保护截止电压（V） | *2.0,2.1…..3.2(V) | *设定锂电池单颗终止放电电压，建议勿低于3.0（V） |
| *CUT OFF SLOW DOWN 截止保护模式 | *Slow Down 减速 / Hard 快速停止运转 | *设定电池截止保护为“低油门”或“快速停止运转” |
| INITIAL POINT 接收机信号(油门)中立点 END POINT 接收机信号(油门)上顶点 | 自动侦测 固定1.0 , 1.1… 1.5(mS) 自动侦测 固定1.7 , 1.8… 2.0(mS) | 自动侦测接收机油门中立点（马达停止点） 手动设定接收机油门中立点（马达停止点） 自动侦测接收机油门最大位置 手动设定接收机油门最大位置 |
| *Throttle Curve 油门曲线 | *LOGARITHMICAL 对数型 *LINEAR 线性 *EXPONENTIAL 指数型 | *设定油门反应曲线型态，预设值为线性 |
| ROTATION RIGHT/LIFT 马达转向 | 顺时针or 逆时针 方向 | 设定马达回转方向 |
| *Timing Monitor 切换时间 监测 | *启动 | *启动切换时间（Timing）监测器，无感测器型无刷电变监测用 |
|  | *关闭 |  |