全新电动直升机无刷电子变速器设定概要

● 功能设定简单, 操作方便。电动直升机专用,使用电压6-24V.

● 可以连接编程盒(带LCD屏显示),极为方便的设定电调的各种丰富的参数

● 可以通过编程盒设定4-6节锂电,锂电单颗保护截止电压可由编程盒设定在2.0-3.2V之间,每0.1V可调.镍镉/镍氢保护截止电压在0.4-1.0V之间每0.1V可调 *

● 时间模式(0-30)度,逐度可调  *

● 3种油门反应曲线型态. 对数型\线性\指数型,调整设定不同线性曲线,及不同的加速感觉 *

● 3种频率可调,8KHZ\16KHZ\32KHZ,匹配不同系列品牌马达.

● 3种油门加速反应控制.慢\中\快.再搭配油门曲线型态,可将油门曲线设定到理想化. *

● 具有油门行程（最大值与最小值）自动侦测及手动可设某个固定值功能  *

● 具有柔和启动与精确的恒定速功能。

● 定速功能下可设定马达极数2-4，6-10，12-14极 ，使变速器正确运算及控制转速*      ● 具有电机转向可调整功能，免去因电机转向不对而换马达线的烦恼

● 遥控信号丢失3秒后自动关断

注:带*的功能由编程盒设定

- 设定一

标准模式或者恒定速模式之更改（标准模式为柔和启动）

●打开发射机电源，将油门推杆推至全开最高速位置。

●将马达与动力组用电池电源接上

●接通电调电源5秒后听到4声连续的“哔”声（此声不循环）

当在4声快速连续的“哔”声后迅速将油门推至最低处,此时若听到一声“哔”代表标准模式

若想更改此模式,变为恒定速模式,则重复以上操作, 此时会听到二声“哔”反之再重复更改

使用恒定速模式时，油门应定速在全速的60%-100%之间

注：在柔和启动时，从最低数到最高数约30秒完成。在使用中，实际马达转速若已到油门杆设定位置时，你只需将油门杆往后收一点点，此时再启动就能以正常状态启动，避免摔机与提升加速时间。出厂设定为标准模式（柔和启动）

当螺旋桨停止转动时，若此时再启动，电调按预先设定的模式启动。

当首次使用新的动力系统时，应该以标准模式启动（柔和启动），在低速范围中运行!

◎ 设定二

时间模式之更改 :

依不同厂牌之无碳刷马达特性，设定马达时间模式。

电子变速器出厂设定于时间模式1。

时间模式1 : ( 0-7 度提前角)

时间模式2 : ( 8-18 度提前角)

时间模式3 : ( 19-24 度提前角)

时间模式4 : ( 25-30 度提前角)

● 打开发射机电源，将油门推杆推至全开最高速位置。

● 将马达与动力组用电池电源接上

● 等待 5 秒钟,经过4声连续的“哔”声后,不动操纵感,再等 5 秒钟。

● 则有连续单声“哔”, 共5次(哔, 哔, 哔, 哔, 哔) 此为时间模式1。

● 再接着为连续双声“哔哔”, 共5次(哔哔, 哔哔, 哔哔, 哔哔, 哔哔) 此为时间模式2。

● 再接着为连续三声“哔哔哔”, 共5次(哔哔哔, 哔哔哔, 哔哔哔, 哔哔哔, 哔哔哔) 此为时间模式3。

● 再接着为连续四声“哔哔哔哔”, 共5次(哔哔哔哔, 哔哔哔哔, 哔哔哔哔, 哔哔哔哔, 哔哔哔哔) 此为时间模式4。

● 设定时间模式时油门推杆就是全开的，于第一次连续“哔”声至第四次连续“哔”声之间，依需要的时间模式将油门推杆由最高速全开位置下推至全关(低)的位置，约1~2秒时间会有一声 “哔” (代表标准模式)，或二声 “哔”(代表恒定速模式)

以确认记忆所选之时间模式.这样就完成设定。

● 当接上电池开始使用时，如果约五秒钟时间没有去移动操纵杆，这时电子变速器会发出连续单声“哔”, 共5次 (哔, 哔, 哔, 哔, 哔)，这表示它是在时间模式1的位置,以此类推，如你设定的是时间模式3则应该会有连续三声“哔”, 共5次 (哔哔哔, 哔哔哔, 哔哔哔, 哔哔哔, 哔哔哔).这是电子变速在作自行侦测工作，是属于正常的。

● 如果时间模式设定完成后要开始使用，发觉不是你要使用的状态，请拔掉电源,重新插上电源再回到前面的操作模式从头设定一次

◎ 设定三

出厂设定于频率模式1：8 kHz

●  频率模式1：( 8 kHz)通用之设定,最低效率损失.最理想适合使用的马达Hacker无碳刷马达。

●  频率模式2：( 16 kHz) 适用低“阻抗”之马达.最理想适合使用的马达Aveox, Astro, Plettenburg, Phaser, Mega马达。

●  频率模式3：( 32 kHz)  适用低“感量”抗之马达.最理想适合使用的马达AXI, Kohler, Actro, Tango, Samba马达.。                                                                  频率模式之更改马达正，反转调整：

● 打开发射机电源，将油门推杆推至全开最高速位置。

● 将马达与动力组用电池电源接上，开启接收机开关(如有加接接收机开关时)

● 等待 5 秒钟，经过4声连续的“哔”声后,不动操纵感

● 再等 5 秒钟，要再经过步骤二里的时间模式1~ 时间模式4的声音全部结束后。

● 再接着会听到连续五个长声 “咚, 咚, 咚, 咚, 咚”, 此频率模式1。

● 再接着为连续五次 “咚哔, 咚哔, 咚哔, 咚哔, 咚哔”, 此频率模式2。

● 再接着为连续五次 “哔哔, 哔哔, 哔哔, 哔哔, 哔哔”, 此频率模式3。

● 再接着为连续五次 “咚哔咚, 咚哔咚, 咚哔咚, 咚哔咚, 咚哔咚, 此为马达正，反转调整

● 设定频率模式与马达正，反转调整时油门推杆是全开的，于第五次连续“哔”声至第八次连续“哔”声之间，依需求将油门推杆由全开最高速位置下推至全关(低)的位置，接着会有一声 “哔” (代表标准模式)，或二声 “哔”(代表恒定速模式)

以确认记忆所选之模式这样就完成设定，可以开始使用。

● 可重复以上步骤再更改设定频率模式与马达正，反转调整。