| 功能项目 | 设定参数 | 功能/参数注解 |
| --- | --- | --- |
| Reverse倒车模式 | On 启动/Off关闭 | 选择只前进或者前进/倒退 |
| Timing切换时间 | 2 , 8 , 15 , 30(度) 由遥控器设定 | 依不同之马达选择下列适合之参数 2极：0~7（度） 4极：5~15（度） 8极：10~20（度） 10极（以上）：设定在20（度）以上 |
|  | 0 , 1 , 2.…30(度) 由Prog-BOX设定 |  |
| FREQUENCY切换频率※ | 8,16,32 (Khz) | 依不同之马达选择下列适合之参数 8Khz：通用之设定，最低效率损失 16Khz：适用低“阻抗”之马达 32Khz：适用低“感量”抗之马达 |
| ACCELERATION加速度 | SOFT缓/ MEDIUM中/ HARD快 | 由延迟油门反应控制加速度 |
| Accumulator type电池种类 | Nicd镍镉/NiMh镍氢/lo锂离子/po锂聚合物 | 选择电池种类 |
| Nicd镍镉/NiMh镍氢保护截止电压（V） | 最低,0.4,0.5,…..1.0 (V)/每颗 | 设定 镍镉/镍氢 单颗终止放电电压 |
| Lo锂离子/po锂聚合物保护截止电压（V） | Auto自动侦测* | 自动侦测锂电池终止放电电压只适用于2~3颗锂电池 |
|  | 2,3,4,5颗Li-lo锂离子 /Li-Po锂聚合物 | 由Prog-BOX设定电池串接数量 |
| Lo锂离子/Po锂聚合物 单颗保护截止电压（V） | 2.0,2.1…..3.2(V) | 设定锂电池单颗终止放电电压，建议勿低于3.0（V） |
| CUT OFF SLOW DOWN 截止保护模式 | Slow Down 减速 / Hard 快速停止运转 | 设定电池截止保护为“低油门”或“快速停止运转” |
| Throttle Curve 油门曲线 | LOGARITHMICAL 对数型LINEAR 线性 EXPONENTIAL 指数型 | 设定油门反应曲线型态，预设值为线性 |
| ABS刹车* | On 启动/Off关闭 | 选择ABS防抱死刹车开与关 |
| Power Limit 出力限制(前进) Power Limit 出力限制(后退) | 关闭, 75% , 50% , 25% 关闭, 75% , 50% , 25% | 总出力限制 总出力限制 |
| Delay 倒退 延迟时间 | 0.25 , 0.5 , 0.75 , 1 , 1.5 , 2.5 (秒) | 倒退延迟时间 |
| Forward Point 油门(前进) 上顶点 Reverse/Brake point 油门(后退) 下顶点 | 自动侦测 固定1.7 , 1.8…2.0（mS） 自动侦测 固定1.0 , 1.1…1.3（mS） |  |
| Timing Monitor 切换时间 监测 | 启动 | 启动切换时间（Timing）监测器，无感测器型无刷电调监测用 |
|  | 关闭 |  |

HiModelFLY系列船用、车用电调编程盒说明书

-连接电调到马达上

-带OPTO系列电调,编程盒接4.8-6V电压

-插入 JR头到相应的位置上

-连接电调电源,选择电调类型

-依照显屏上显示移动上\下\左\右轻触按键.选择你所需要的选项

-每个选项被成功设定后,你将会听到一声”哔”

-设定完成后,切断电源, 断开JR头

备注：带※为船模专用设定项，带*为车模专用设定项