产品特点

■ 1路舵机信号输入，控制7路电子开关

■ 5～16V 受控电压，最大 3.5A受控电流

■ 7路输出，每路最大 500mA 电流

■ 7路LED 轮询指示工作状态

■ 9种预设工作模式

■ 采用10位数字拨码开关，操作简便

■ 具有安全保护功能，防止误触发

■ 提供输入通道校准功能，兼容各品牌的遥控设备

■ 金属屏蔽罩，有效降低EMI干扰和散热效果

■ 体积小重量轻，仅5克

应用范围

■ 远程遥控模型火箭发射

■ 远程控制模型拉烟控制

■ 象真机的武器系统控制

■ 模型飞机的航灯控制

■ 各类远程开关系统的控制

功能描述

该远程开关通过遥控器上的某个开关通道远程控制飞机模型上多达7路的电气设备，并且提供多达9种预设的工作模式，工作模式使用数字拨码开关切换，7路LED 动态演示当前选择工作模式开关顺序，无需操作手册，也能迅速的选择正确的工作模式，独创安全控制方法，即使不小心拨动了遥控器上的开关，也不会引起误触发。

本设备提供开关通道取值范围校准功能，能准确的兼容各种品牌的遥控设备。

对被控的远程电气设备使用独立的电源供电，5－16V的宽电压输入范围，提供每路多达500mA的电流，金属屏蔽壳提高设备的抗干扰和散热的能力。

本设备使用接收机供电，和外部供电完全隔离，外部供电，仅供给受控设备。

典型应用

1. 连接

将信号输入电缆插入一个空闲的接收机通道，该通道和遥控器上某个开关对应。

将控制输出和被控的电气设备连接，请注意正负极,如下图所示，红色的端子是正极，黑色的端子是负极，将外部电源连接在远程开关控制板上（注意，在校准前，请勿连接外部电源，或者被控负载，否则误触发可能导致危险）。

RCD3003设备本身是由接收机供电，外部电源仅仅负责对被控的外设供电，当有外边电源连接时，红色的外部电源指示灯会被点亮。

2.校准

将信号输入端子连接到接收机的对应通道，把模式设置开关拨到0位置，然后再开启遥控器和接收机的电源，此时远程开关上的所有LED闪烁2次，进入校准等待状态，连续拨动遥控器上的控制开关 ON->OFF->ON ，所有LED再次闪烁一次，确认校准过程，此过程是让设备识别遥控器开关通道的最大最小值位置。请注意如果在上电前，设置拨码开关于0位置时，上电后将进入校准流程，其他位置则是正常的工作流程。校准只需要一次，系统会记录校准值，如果更换了遥控器，建议重新校准。

3.选择工作模式

校准后，将拨码开关旋转到相应的位置，则7路LED 先全部闪烁两次，再重复两次演示当前的7路开关的工作顺序，在演示完成前，不接受任何遥控器开关信号，也不会输出任何信号，演示完成后进入准备工作状态，绿LED指示灯点亮时表示当前对应当开关被打开，LED熄灭时则对应当前的开关关闭。

模式1－4 是专门用于模型火箭的发射，在这些模式下，每次对应的开关只闭合0.5秒，0.5秒后随即断开，因为电子引信在触发后可能被烧短路，这样保护远程开关不被烧坏，同时也保护电池不被过放电，在上述4种模式下，绿色的LED点亮表示该通道的开关已经被触发，并不表示开关的持续闭合状态。

模式5-9 是通用开关，可以用来控制航灯等持续供电设备，每次触发后，对应当通道开关长期闭合，直到该通道的开关再次被触发后关闭，在上述模式下，绿色LED的点亮表示该通道开关正在闭合状态，熄灭则表示该通道的开关处于断开状态。

4.触发

将遥控器上的开关快速拨动一个循环（OFF-> ON->OFF),远程开关按照预设置的模式触发一次，对应的LED被点亮，在5－9模式下可以循环触发。在正常工作时如果拨动一个循环的时间超过0.5秒，则视为无效的触发，仅仅单次拨动开关（OFF-> ON）或者（ON->OFF）系统也认为是误触发，会忽略本次的动作。

A: 连接接收机的通道（通常连接到第5通道）。

B: 数字拨码开关，用来设置工作模式，如果上电时在位置“0”，则恢复出厂设置，需要重新校准。

C: RCD3003 的核心驱动板，包含微处理器和电子开关功率驱动模块。

D: 7个绿色的LED，分别指示7个电子开关的工作状态。

E: 1 个红色的LED，指示外部电源的供应，点亮表示有外部电源，熄灭则无外部电源供应。

F: 7 组电子开关电源输出，每组独立输出，可以连接7个外设。

G: 外部电源供应，为被控的7组电子开关提供电源供应。

H：每组电子开关端子上边为负极，下边为正极输出，如果被控电子设备有电源极性需求，请不要接错。

工作模式表

- 表示当前开关断开

○ 表示当前开关闭合

☆●表示当前开关闭合0.5秒后又断开，仅适合1－5模式

将遥控器开关（ON->OFF->ON）拨动一个循环，算触发一次，下表是每次触发7个开关的状态

模式1：7次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● |
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● |

模式2：7次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

模式3：7次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● |
| 3 | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● |
| 5 | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● |
| 7 | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● |

模式4：7次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● |
| 4 | ● | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● | ● |
| 6 | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● |

模式5：4次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆● |
| 2 | ● | ☆● | ● | ● | ● | ☆● | ● |
| 3 | ● | ● | ☆● | ● | ☆● | ● | ● |
| 4 | ● | ● | ● | ☆● | ● | ● | ● |

模式6：14次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

模式7：14次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 10 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 11 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 12 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

模式8：14次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 2 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

模式9：8次触发为一个循环

| 触发次数 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 6 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 7 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |