甲醇发动机火头点火器

本产品主要用于模型飞机，车，船等甲醇发动机的点火，并且可以监测接收机供电电池的电压状态。本点火器工作电压为4.2-8.4V可以直接接到接收机上不用另外再加点火电池，通过配套的轻触开关进行点火。

产品特征：
1. 蜂鸣器提示点火状态（蜂鸣器的鸣叫声会有大声和小声甚至声音

比较少，具体视负载电阻大小而定）

2. 双色LED实时显示接收机供电电压（检测电压4.8V/6V可以自由设定），可以有效避免因接收机供电不足导致的失控

技术参数：

1. 工作电压：4.2—8.4V

2. 工作电流：3-4A
3. 点火输出电压1.5V
4. 重量：23g（含引线重量）

5. 体积：31mm（长）*25mm（宽）*10mm（高）

6. 通过按钮启动，当松开按钮后10S自动关闭输出。

7. 独特的低电压报警保持指示，当负载工作电流比较大电池电压持续3S以上低于4.2V或5V（6V电压监测时）红色LED灯将会闪烁并保持闪烁直接到用户更换新电池或对电池进行充电。

4.8V/6V电压设定方法：

出厂默认检测电压是4.8V，若接收机供电电池是用4节镍氢电池请选择4.8V电压监测，若接收机供电电池是用5节镍氢电池请选择6V电压监测。

1. 将信号线接入接收机

2. 打开接收机电源开关

3. 红色LED灯快速闪烁（表示进入了4.8V电压监测），绿色LED灯快速闪烁（表示进入了6V电压监测）

4. 若要改变当前电压监测电压值请按一下步骤操作  A:请先断开接收机供电    B:用镊子或导电金属将双色LED电压状态指示灯的两个引脚短接    C:打开接收机电源开关    D：等待约两秒     E:松开短接在电压指示灯上的镊子或导电金属，电压设定完毕，你可以关闭接收机电源再次打开看有没设定成功，若设定失败请重复上述A-E步骤

| 电压指示灯状态 | 绿灯长亮 | 绿灯闪烁 | 红灯长亮 | 红灯闪烁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5V电压监测 | 电压高于4.8V | 4.4-4.8V | 4.2-4.4V | 电压低于4.2V |
| 6V电压监测 | 电压高于6V | 5.5-6V | 5-5.5V | 电压低于5V |

使用注意事项：

。电池极性不得接反

。安装时请勿接触到油脂或水或靠近有腐蚀性物品

。请尽可能使用内阻低容量大的电池，因为启动点火器时需要比较大的电流