Min舵机分电板

本产品主要用于汽油机等大型固定翼飞机的多舵机电源分配使用，分电板上集成了CDI远程熄火开关并预留接收机安放位置使得整机的布线更加方便整洁，使用双电源输入使得供电更加稳定安全。
产品特征：
1. 8通道输入，16通道输出（1分2）

2. 集成CDI远程熄火开关，通过摇控器的任一通道或开关通道(一般选开关通道)，对汽油发动机CDI进行远程控制开或关

3. 独立CDI供电模块，接收机电源与CDI电源之间完全隔离，不用担心CDI产生的高频信号干扰接收机，LED实时显示CDI供电状态

4. 双色LED实时显示CDI供电电压

5. 4颗LED实时指示分电板工作状态

6. 舵机供电同过二极管直接与电池相连，压降约为0.3V

7. 接收机供电：

直通 ：当分电板供电使用5-6V供电时可以选择直通

0.5V降压：当分电板供电使用6V供电又不想接收机工作电压太高时可以选择0.5V降压供电

7805降压：当分电板供电使用7.2V或8.4V高压供电时可以选择7805降压供电（目前高舵机

的使用已经比较普遍）

技术参数：

1. 工作电压：5-8.4V

2. 舵机工作电流：0-30A
3. 重量：70g

4. 体积：116mm（长）*68mm（宽）*13mm（高）

5. 工作温度：-20-85 摄氏度

功能说明：

| A | 接收机工作电源指示灯 |  |
| --- | --- | --- |
| B | 接收机捆绑魔术扎带 |  |
| C | CDI工作电源指示灯 |  |
| D | CDI电源输出端 |  |
| E | CDI电源输入端 |  |
| F | CDI电源电压指示灯 |  |
| G | 电池2输入端及指示灯 |  |
| H | 电池1输入端及指示灯 |  |
| ，I | 分电板固定孔 |  |
| J | 海绵缓冲垫，接收机安放位置 |  |
| K | 1-8通道输出端 |  |
| L | 接收机供电选择端： 1、2短接时为直通 2、3短接时为0.5V降压 悬空时为7805降压 |  |
| M | 1-8通道输入及CDI输入通道 |  |

CDI电源供电指示灯状态：

| 绿灯长亮 | 绿灯闪烁 | 红灯长亮 | 红灯闪烁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压高于4.8V | 4.5-4.8V | 4.2-4.5V | 电压低于4.2V |