FrSky 电流传感器(FAS-100)

1.  介绍

FrSky 电流传感器 (FAS-100) 接电池和ESC时，可以测电流(A)，电池容量(mAH)和功率。FLD-02可以显示电流和功率，而DHT-U上显示的是电流和电池容量。The FAS-100 输出电池容量和功率不需要外置电池传感器，另外，还可以串联FLVS输出各自的电压。

2.  特征

模式： FAS-100

尺寸： 38*30*10mm

重量： 24g

测量范围： 0~100A

最大安全电流： 100A

传感器电量： 33mA

变频： ≥1Hz

3.  安装

3.1不连 FLVS-01 ，单独使用FAS-100：

3.1.1 用所配的线连FAS-100 上标有“Data Out”的端口到传感器集线器上标有“Volt”的端口。

3.1.2 用所配的线将FAS-100上标有“(Tx, Rx, GND)”的端口与双向遥测接收机上标有“(Tx, Rx, GND)”的端口连接。

3.2  FAS-100连 FLVS-01使用：

3.2.1 用最多2个FLVS-01与FAS-100串联，FAS-100或者FLVS-01上标有“Data Out”的端口与传感器集线器上标有“Volt”连接。

YES                    NO

3.2.2用最多2个FLVS-01与FAS-100串联， 用所配的线将FAS-100上标有(Tx, Rx, GND)的端口直接连到双向遥测接收机的 (Tx, Rx, GND)端口。

3.3 连接电池和ESC到“BAT”和”ESC”的相应端口，红灯闪烁表明正常工作。

﹡注意: 当 FAS-100 连传感器集线器，一定要是传感器集线器V2.0版本。

XP/ Win7 Vista驱动: http://www.frsky-rc.com/download.asp?id=22

FSH-01 升级ROM_V2.0: http://www.frsky-rc.com/download.asp?id=22

How-to_sensor hub 升级: http://www.frsky-rc.com/download.asp?id=22