MICROLITE DMSS Receiver

型号：DLD280

产品特点:

1.飞行时实时回传动力电池的电压值

性能参数:

输入电压:3.7-9.6V

检查电池电压围：3.3V-50.4V（锂电 1S-12S）

重量: 2g克

天线长度：17.2mm

报警值档位设置：

- 接收器，按住开关上电，接收板上的LED灯长亮，

- 按一下开关，“B”响一下为1档，低压档（1S的报警电压值：3.3V）

- 再按一下开关“BB”响两下为2档，中压档（1S的报警电压值：3.5V）

- 再按一下开关“BBB”响三下为3档，高压档（1S的报警电压值：3.7V）

- 在要设定的档位上等3秒钟后有一声“B”响，为确认声音，同时接收板上的LED灯闪亮，这时报警参考电压值设定完成

参考电压报警值算法：

(按1档算法：1S：1*3.3=3.3V,  2S：2*3.3=6.6V,  3S：3*3.3=9.9V,…)

(按2档算法：1S：1*3.5=3.5V,  2S：2*3.5=7V,    3S：3*3.5=10.5V,…)

(按3档算法：1S：1*3.7=3.7V,  2S：2*3.7=7.4V,  3S：3*3.7=11.1V,…)

电池电压值降到这个值接收器就会发出报警声音.

通讯方法：

- 发射器接上电源，发射器上的LED灯慢闪；

- 接收器接上电源，接收器上的LED灯慢闪；

- 等5秒钟后接收器上如果有一声“B”响后，发射器上的LED长亮，接收器上的LED快闪亮，表示通讯成功；被测电池电压还没有连接正确；

- 如果接收器上有响两声“BB”，表示通讯和被测试电压正常；

- 如果接收上面的LED不亮表示没收到信号，通讯错误；

- 如果一边掉电后，另一边也要重新上电才能正常通讯。

正常使用方法:

- 接收器先要设置报警值档位,只要设置一次就可以,里面会有记录.

- 发射器要先接上要测试的电池后,再对发射器接上电源,(这很重要)

- 接收器接上电源,等听到“BB”两声响后，通讯和被测试电池正确连接上，可以正常工作了。（参考通讯方法）

- 当发射器检测到电池电压降到参考电压值时，接收器就会发出连续的“BBBB…”报警提示声音，提示电池电压到了参考电压值了。

警 告:

要求被测电池为满电状态，

备 注:

发射器一块，接收器一块