TFR8SB 说明书

1 介绍

1.1   兼容性

1.1.1  兼容系统

2.4G Futaba FASST系统（7通和Multi模式）：6EX, 7C, TM-7, TM-8, T8FG, T10C, TM-10, T10CG, T12Z, T12FG, TM-14, T14MZ 等。

1.1.2  在SB端口兼容舵机

Futaba S-BUS 舵机，FrSky D12MB舵机

1.2 参数

模式：TFR8SB（8通FASST兼容接收机带RSSI和SB端口）

大小：44.5*27.5*17mm

重量：11.5g

工作电压范围：3.5-10V

工作温度范围：-10℃-80℃

舵机帧率：14ms（FS-正常模式）

7ms（HS-高速模式）

1.3 特征：

1）兼容2.4G FASST 系统（7通模式/Multi模式）

2）SB 端口兼容Futaba S.BUS舵机和FrSky D12MB舵机。没有接收机通道限制（除控本身限制）和阻止不匹配舵机通道连接。

3）RSSI输出

4）两种可选择的失控保护（控本身的或者TFR8SB侧端的）

5）S.BUS 舵机/在TFR8SB上设置的S.BUS 兼容舵机通道

6）提高灵敏度和稳定性

7）工作温度范围变宽，适用于所有类型模型

8）固件可升级

- 安装

  - 对码过程：

打开控，按住接收机上F/S按钮同时接电源，红灯灭，绿灯亮，对码成功，接收机正常工作。

  - 设置失控保护：

打开控，按住TFR8-SB接收机的F/S按键并接电源。当接收机上的红灯灭，绿灯长亮时，说明对码成功。

TFR8-SB接收机有两个可选择的失控保护选项：一种是兼容控上本身的失控保护设置，第二种在接收机上设置失控保, 如果没有关闭控上原有的失控保护，TFR8-SB将优先使用控上自带的

失控保护。

2.2.1 在控上使用原有的失控保护设置：

如果没有关闭原有控上的失控保护，TFR8-SB将使用控本身的失控保护。

2.2.2 在TFR8-SB上设置失控保护：

TFR8-S 支持全通道失控保护功能，下面是TFR8-SB设置失控保护的步骤：

1） TFR8-SB接收机对码成功后，进入控的设置菜单，关闭控上原来的失控保护设置；

2） 在TFR8-SB接收机的任意通道设置任意值的失控保护；

3） 从控上把舵杆设置到某一位置，然后按住TFR8-SB接收机的F/S按键，当接收机上的绿灯闪两下，这个位置就被存下来

了，表明失控保护设置成功。

如果不再需要失控保护，只需重新对码设置默认失控保护模式。

  - LED状态

| 红灯 | 绿灯 | 模式 |
| --- | --- | --- |
| 灭 | 亮 | 正常模式 |
| 亮 | 亮 | 等待对码 |
| 闪烁 | 亮 | 信号丢失 |
| 亮 | 闪2次 | 设置失控保护 |
| 慢闪 | 亮 | 普通速度模式 |
| 快闪 | 亮 | 高速模式 |

- 如何切换2种PPM模式

关闭控，连电池到接收机上，按接收机上的F/S按钮6秒然后松开。红灯在HS模式快闪，在FS慢闪。切换模式，重复此操作。

- 通道设置方式

Futaba S.BUS舵机和FrSky D12MB舵机的通道设置可在TFR8SB上操作。

- 用连接线连SB端口和RSSI端口

- 连接S.BUS舵机或者S.BUS兼容舵机到你想要设置的通道（1-8通道）。

| 输出连接 | 通道设置 |
| --- | --- |
|  | 模式A | 模式B |
| 1 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 10 |
| 3 | 3 | 11 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 13 |
| 6 | 6 | 14 |
| 7 | 7 | 15 |
| 8 | 8 | 16 |

- 接收机上连电池，闪烁的红灯表明A模式的通道设置完成。要切换到B模式，按接收机上按钮3秒直到绿灯闪，表明B模式的通道设置完成。

模式A：红灯闪烁

模式B：绿灯闪烁

注意：当马达主线连接或者引擎工作时不要进行连接操作，否则会损坏。连接完成后，循环接收机电源并检查是否接收机被控控制。

Futaba 非FrSky产品。

# Text boxes

注意：确保使用电池或者ESC调节输出时，容量一定要满足舵机使用条件

注意：HS模式仅适用高速数字舵机，其他舵机应选FS模式，否则舵机发烫或烧坏。