T700六旋翼飞行器使用指导书

V0.1

2012年10月16日

在开始阅读本说明书前，请仔细阅读以下红色字体的内容，它关系到用户使用本产品的安全和责任。

- 安全事项：

- 本产品为无线电遥控模型，旋转中的桨叶具有一定危险性，未年满15岁以上的人员，请勿调试和操作该模型产品，以免造成人身伤害或不良后果。

- 使用本产品需要具备模型操作安全常识，并请在专业人士的帮助和指导下使用。

- 免责声明：

- 请勿将该产品用于航空模型以外的任何其它应用，更不得做为非法用途。用户在使用该产品的过程中需自行承担一切责任。

- 本模型产品内载大量精密电子设备，鉴于电子产品可能出现的失效概率，本公司不承担用户因使用该产品导致的一切直接、间接的损失与后果。

注意：如果您开始使用本产品，表示您已同意以上协约。希望本产品能给您带来满意的飞行乐趣。

目  录

前言	1

一、简介	1

1.功能特性	1

2.整机外观	1

3.机体部件	1

4.部件说明	1

5.结构参数	1

二、电子设备	1

1.无刷电子调速器	1

2飞行控制器	1

3.软件系统	1

三、整机组装	1

1.主体	1

2. 脚架	1

3. 螺旋桨	1

4. 扶住电池，使用电池扎带安装在脚架横臂上。	1

四、连接设置	1

1.接收机连接	1

2.电池安装	1

3.遥控器设置	1

4.操作与动作	1

五、开始飞行	1

1.起飞前的准备	1

2.起飞与降落	1

3.信号与迫降	1

4.低电保护	1

六、操作提示说明	1

七、信息反馈…………………………………………………………………………………………………………..21

# 前言

在使用T700六旋翼飞行器前，请仔细阅读本说明书，它将指导您快速了解和使用该产品。如果在阅读或使用中有不解之处，请联系我们，您将获得满意的解答和帮助。为了您能够得到完善的服务支持，请从正规渠道购买该产品。将该产品用于非法行为或任何不明用途，包括通过非正常渠道或方法拥有本产品者，将不会得到我们的任何服务支持。

对于非法仿制该产品进行分销、贩卖、流通的行为，本公司将追究其法律责任。

基于产品制造技术和生产工艺的不断改良与提高，我公司保留随时更改说明书和产品的任何内容、参数指标的权力，届时不会另行通知客户。您可以通过登录我们的网址了解到最新的产品动态，欢迎您随时反馈在使用我们产品的过程中的体会、意见与建议。

# 一、简介

## 1.功能特性

T700 六旋翼飞行器为莲花科技最新款产品，定位于准专业航拍应用。机身主体采用碳纤维材料制造，机体承载重量大，并具备伞式可折叠特性。飞行稳定性和操作优异性延续了莲花科技的多旋翼产品特点，在姿态稳定、载荷能力、续航时间和操控感方面有重大提升，适合于对航拍有较高要求的应用。

飞行控制器具备二维云台增稳接口，可搭配二维云台使用，挂载微型单电数码相机、轻型单反相机、高清摄象头、轻型DV等航拍应用器材。 云台由两只大扭矩金属数码舵机做姿态稳定执行机构，达到俯仰、横滚两轴向倾斜补偿的效果，另通过遥控设备可以调整云台俯仰的角度，方便多角度航拍的需求。

全新设计的六桨六轴直驱动力系统，具备良好的可冗余特性，当某一轴动力发生故障时，仍可实现飞行器安全迫降。

- 结构简洁，承载重量大，机身可折叠。

- 姿态稳定，操控流畅，使用简便，安全。

- 支持二维云台稳定，可快速拆装。

## 2.整机外观

展开尺寸(mm)

折叠尺寸(mm)

## 3.机体部件

1. 顶盖 		      	2. 固定柱		    3. 电调和飞控

4. 中心底板   	    5. 螺旋桨		    6. 电机

7. 电机安装座	   	    8. 横臂定位块	    9. 横臂

10 . 转接架  	    	11. 脚架横梁    	12. 脚架侧臂

13. 橡胶三通		    14. 脚架底杆      15. 橡胶堵头

16.	 桨夹

## 4.部件说明

* 本表格仅供参考用途，产品配置可能会因不同版本出现微小变动，请以实物为准。

| 序号 | 类型 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体外壳 | 工程塑胶+3K碳纤维 | 1 | 套 |
| 2 | 横臂 | 3K碳纤管+高强铝 | 6 | 组 |
| 3 | 脚架 | 玻纤、橡胶、高强铝 | 1 | 套 |
| 4 | 电机 | C3410 KV400 高效率外转子无刷 | 6 | 个 |
| 5 | 螺旋桨 | 1260复合工程塑胶/或3K碳纤桨 | 3 | 对 |
| 6 | 云台（选配） | 碳纤、带快门、单轴 | 1 | 套 |
| 7 | 云台悬挂 | 弹性阻尼避震悬挂 | 1 | 套 |
| 8 | 云台舵机 | 金属高速数码舵机 | 2 | 个 |
| 9 | 无刷电调 | 双2-4S 18A 高速数字电调 | 3 | 组 |
| 10 | 飞控系统 | 惯性姿态自稳定系统 | 1 | 套 |

## 5.结构参数

| 整机尺寸 | 700 × 700 × 320 | mm |
| --- | --- | --- |
| 最大展开尺寸 | 1010 × 1010 × 320 | mm |
| 折叠后尺寸 | D160 × 560 | mm |
| 马达轴距 | 直线对角，两马达中心轴距 | 700mm |
| 螺旋桨 | 1260复合工程塑胶/或3K碳纤桨 | 12inch |
| 电池 | LiPo 4S 10000mAh 20C | standard1P |
| 单机重量 | 不含电池、接收机、应用载荷 | 1610gram |
| 起飞重量 | 4S 10000mAh 1P 电池、接收机 | 2390gram |
| 有效载荷 | DV/单电相机 | ≤700 gram |
| 最大拉升力 | 使用标配电池 | 7000 gram |
| 最大有效载荷 | 使用标配电池 | ≤1200 gram |
| 最大起飞重量 | 使用标配电池 | 3000 gram |
| 飞行距离 | 可视范围内 | - |
| 飞行时间1 | 3S 4250mAh 1P电池、接收机 | RESERVE |
| 飞行时间2 | 4S 10000mAh 1P电池、接收机 | 25~30 mins |
| 飞行时间3 | 5S 10000mAh 1P电池、接收机 | GPS |
| 抗风强度 | ≤5，4级 风中正常巡航 | Class |

# 二、电子设备

## 1.无刷电子调速器

高速专用无感无刷电调，针对低KV电机和盘式电机特性优化，启动电流冲击小，调速线性度优异，响应速度快，可持续输出电流12A。总线通信方式，具备多项检测功能，内建通讯信号监测机制，输入信号中断时会逐渐关闭电机。

功能特性

| 1 | 通信方式 | T.Bus总线接口 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 通信协议 | T.D.D外设驱动协议 | - |
| 3 | 通信监测 | 检测电调与飞控的通信 | 有 |
| 4 | 设备地址 | 设置每个电调的总线地址 | 不支持 |
| 5 | 调速频率 | 100～1000Hz/S | 自适应 |
| 6 | 调速阶数 | 255阶 | - |
| 7 | PWM频率 | 8KHz / 24KHz自动切换 | 不支持用户设置 |
| 8 | 进角调整 | 默认为中进角 + PID自动微调 | 不支持用户设置 |
| 9 | 工作电压 | 5～25V | - |
| 10 | 工作温度 | -10～+60 | - |
| 11 | 输出电流 | 持续12A，短时18A(<10S) | 最大电流 |
| 12 | 电压提示 | 用声响表示锂电节数 | 无 |
| 13 | 电调自检 | 检测功率管是否损坏 | 有 |
| 14 | 电机检测 | 检测无刷电机连接是否正常 | 有 |
| 15 | LED提示 | 指示自检、待机、工作状态 | 有 |
| 16 | 温度监测 | 默认为关闭 | 不支持用户设置 |
| 17 | 低电压保护 | 默认为关闭 | 不支持用户设置 |

## 2飞行控制器

飞控系统使用工业级高速处理器芯片做为主控，单芯片架构， 计算速度快运行稳定。结合最新型的高性能MEMS工艺传感器，实现稳定可靠的姿态控制。可同时采集8路接收机信号，做出飞行姿态控制和云台操作。

功能特性

| 1 | 飞行模式 | X6-6 六轴六旋翼模式 | 不支持用户设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 参数保存 | 可保存机身水平状态时，传感器的标定值 | 用户可设置 |
| 3 | 支持类型 | 六电机X6飞行器结构 | - |
| 4 | 遥控通道 | 至少四个比例通道 | PCM或2.4G |
| 5 | 工作电压 | 4S 14.8V | - |
| 6 | 工作温度 | -10～+60度 | - |
| 7 | 电调通信 | T.Bus总线接口 | - |
| 8 | 通信协议 | T.D.D外设驱动协议 | - |
| 9 | 电调调速 | 500Hz/S刷新频率 | - |
| 10 | 姿态调整 | 500Hz/S 模糊PID算法 | - |
| 11 | 水平悬停 | 自平衡辅助方式，无定位 | - |
| 12 | 定高 | ±1m 自动定高模式 | 以油门为参考 |
| 13 | 尾舵速度 | 160度/S | 最大速率 |
| 14 | 倾斜角 | 机身最大倾斜角 60度 | - |
| 15 | 升降速度 | 3M/S | 最大速度 |
| 16 | 抗风等级 | 不大于4级 | <8M/S |
| 17 | 云台支持 | 二维云台，PWM 200Hz | - |
| 18 | 低电保护 | 电压低于13.8V时，蜂鸣器提示 | 有 |
| 19 | 油门保护 | 上电时油门不在低位，蜂鸣器提示 | 有 |
| 20 | 无信号保护 | 丢失接收机信号时，自主迫降 | 有(取决于遥控系统的失控保护) |

## 3.软件系统

专门针对多旋翼类气动布局模型开发，具有完全自主知识产权。简便易用的设计理念，免去众多繁杂设置环节，基于智能模糊算法的自适应参数，令飞行器姿态稳定，性能出众。

# 三、整机组装

为保证产品性能，飞行器主机体出厂时已预装完成，内含全部电子设备。壳体底部设有脚架安装位，电池固定位设在脚架上。

## 1.主体

## a.从包装箱取出的机身呈折叠状态。

b. 按下相应的锁定键，可以打开六个横臂。

c.将横臂张开，压到固定垫上，会听到清晰的“咔嗒”声，表示横臂张开状态已经被锁定。

## 2.脚架

脚架由一个转接盘、两个高强度铝合金横梁、两根钢轴和若干玻纤管(或碳纤管)、橡胶三通接头组成，需要借助工具完成装配。脚架组装完毕，再固定到主机体底部的定位块上，脚架的固定只需6颗M3六角螺母。（转接盘和横梁是预装好的）

- 装转接盘上的6个孔，对准横臂旁的6个螺丝（预先取下螺丝的螺母），压到底；

- 然后把刚刚取下的螺母装上，用工具拧至稳固(请注意不要过紧，导致碳纤底板变形)。

- 将脚架侧臂任一端装入顶座至台阶处；锁紧内侧面的两个螺丝，请注意力度，以免锁爆玻纤杆。

d. 将脚架另一端，对准塑胶件的定位孔插入至定位处。

## 从横梁上的钢轴下穿过并装好电池扎带。

## 3.螺旋桨

T700使用6支12寸正反专用对桨，桨轴内嵌铜质螺纹套，和电机轴匹配为旋紧固定方式，再加以铝合金桨夹，确保稳固安全。逆时针转动的为正桨，其桨面标注有1260字样，顺时针转动的是反桨，标注字为1260R。螺旋桨的安装如下图所示，不可装错。

为了安全，先不要装螺旋桨，待设置完成后再安装。

## 取下电机轴上的桨夹，装上桨叶（注意桨叶中孔是螺纹的），按图中手势锁紧桨夹，然后用手拨动螺旋桨，应能顺畅转动。

整机装配完成图

# 四、连接设置

## 1.接收机连接

T700支持35M、40M、72M和2.4G频段标准遥控设备，兼容市场主流品牌：Spektrum、JR、Sanwa、Futaba、Hi-TEC、GWS、WFLY、ESKY等。仅需四个遥控通道，即可实现垂直起降、航线飞行、定点悬停、左右自旋转等飞行动作。

实测通过的遥控设备型号列表

| 条目 | 品牌 | 遥控发射机 | 接收机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WFLY | FT06-C | FRP06 |  |
| 2 | Futaba | FF9 | R149DP |  |
| 3 | Futaba | 6EX | R146iP |  |
| 4 | Futaba | 10C |  |  |
| 4 | JR | DSX7 | RD721 |  |
| 5 | JR | 9XII |  |  |
| 5 | Spektrum | DX7 | AR7100 |  |
| 6 | Sanwa | RD8000 | 92777 |  |
| 7 | Hi-TEC | Eclipse7 | FRP06 |  |

用魔术贴固定接收机在机壳内合适位置，把飞控板上的信号线依次插入接收机相应的输出通道。注意Futaba与JR接收机的通道输出不同，连接时请参考下图。

| 飞控通道 | 相应接收机通道 | 举例: Futaba | 举例: JR |
| --- | --- | --- | --- |
| CH 1 | 副翼输入 | 输入通道 1 | 输入通道 3 |
| CH 2 | 升降舵输入 | 输入通道2 | 输入通道4 |
| CH 3 | 油门输入 | 输入通道3 | 输入通道1 |
| CH 4 | 方向舵输入 | 输入通道4 | 输入通道2 |
| CH 6 | 摄影角度控制输入 （可选） | 输入通道6 | 输入通道6 |

## 2.电池安装

T700飞行器动力电池采用粘带方式固定，拆装电池方便快捷。标准配置电池的规格为4S 10000mAh 25C 锂聚合物电池，最多可以挂载 2P规格电池，相应的飞行时间会加长，但电池数目的增加与飞行时间并非理想的正比关系。同时由于整机重量变大，会降低飞行器的推重比，使飞行机动性能下降。请不要过多增加电池数量，它不会达到理想的飞行时间延长目的。

## 3.遥控器设置

设置遥控器为无混控固定翼模式，舵量100％，1、2、3、4通道的舵量曲线全部置零，各微调全部回中。如果是全新的遥控设备，请事先自行确认其工作良好。

打开遥控器电源，把油门拉到最低位。给飞行器上电，这时会听到全部无刷电机发出上电提示音。蜂鸣器发出一声“嘀”提示音，表明飞控已开始工作。两秒钟后飞控发出一声“嘀”提示音，表示电池满电。一秒钟后又一声“嘀”提示音，表示遥控信号正常。二秒钟后响起“嘀----嘀----”二响提示音，表示飞行器已就绪，可以启动马达了。请参考：(六、操作提示说明)。

## 4.操作与动作

T700六旋翼飞行器设计为“X6”飞行模式，因为结构完全对称，没有明显的机体方向特征，需要做出标示以代表飞行指向。把飞行器正放在面前，从上面看飞行器，有黄色标示的两个电机为飞行器机头指向。也就是飞行方向的“前”，黄色标示的对角线方，靠近操作者的即为“后”，左手边的方向为“左”，右手边为“右”，这些方向和遥控器的操纵杆动作相一致，请以此为参考，设置遥控器相应通道的正反舵。

注意：为了确保安全调试，请拆下已经安装的螺旋桨！

接下来进行遥控动作检查。飞行器放在稳固的水平地面上，轻推油门启动全部马达，可能需要稍做等待，让马达全部启动转起来。然后适当推高油门，拉摇杆给出舵量，听相应的马达有无加减速反应。摇杆打向左，飞行器左边的马达减速，相应右马达为加速。反之亦然。前后方向用同样手法测试。如果飞行器马达没有做出预期的反应，请调整遥控相应通道的正反舵设置。

完成以上测试和调整后，关闭马达和电源。现在装上螺旋桨，旋紧桨夹，认真检查一次，确保没有装错或遗漏。找一处空旷的场地，放好飞行器。重新启动马达，适当的推高油门，如果飞行器有倾斜征兆，打摇杆修正到水平，或调整相应通道微调使飞行器回到水平，再继续给油门，就可以稳定升空了。

# 五、开始飞行

## 1.起飞前的准备

a.检查机体所有部件是否安装牢固。

b.检查螺旋桨是否正确安装，桨夹有无松动。

c.检查接收机与飞控是否可靠连接。

d.检查电池是否固定稳妥。

e.测试遥控距离是否满足飞行需要

## 2.起飞与降落

飞行器上电自检完成后，轻推油门启动马达，稍做等待让全部马达完成启动，适当推高油门，当螺旋桨达到一定升力时，飞行器就可以升空飞行了。

降落时先保持悬停状态，再缓缓拉低油门，即可成功着陆。四旋翼飞行器的起降特性和直升机完全相同，对于熟练的直升机模型用户，它是很容易操作的。

起飞和降落是基本飞行操作要求，需要熟练掌握。

注意：由于地面效应的影响，起飞时可能会出现机体倾斜现象，需要适当的遥控修正。

## 3.信号与迫降

1）无信号保护：飞控上电后如果没有采集到遥控信号，系统会进入安全保护状态，蜂鸣器发出长鸣间断提示音，直至接收到有效的遥控信号，才会退出保护状态。

2)高油门保护：飞行器上电后，发现遥控器油门不在最低位，系统将进入安全保护模式，蜂鸣器发出长鸣间断提示音，直至把油门打回到最低位，飞行器退出油门安全保护模式。

3)信号中断保护：飞行器工作过程中，一旦监测到遥控信号中断，飞控会通过蜂鸣器发出一段提示音，提醒使用者遥控信号已丢失。如果当前正在飞行状态，飞控的安全迫降功能将使飞行器开始自主着陆，迫降着陆中蜂鸣器会一直发出声响。如果着陆中信号恢复时会退出着陆进程，继续正常飞行。

自主着陆最短不小于5秒钟，飞行器会有足够的下降时间，具体着陆时间由当时的飞行高度和油门位置决定。这仅是一个有限的自我保护降落，目的在于最大程度的减小坠机损害，它不是万无一失的，如果你的接收机有失控保护功能，请设置它们。

## 4.低电保护

当电池低电时，飞行器发出连续间断提示音，请降落地面更换飞行器电池。如果仍然坚持飞行，飞行器会自主缓慢降低飞行高度，直至着陆到地面，低电保护着陆过程中，遥控操作仍然有效。

注意：飞行器电池低电时，请及时降落更换电池，低电飞行会使飞行器出现意外坠机。

# 六、操作提示说明

飞行器的所有运行状态，都会通过蜂鸣器发出相应的提示音，这是人机沟通的主要信息，使用中务必留意。

提示声音总结：

|  | 蜂条目鸣声 | 对应的状态信息 | 提示动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通电时慢速间断鸣叫 | 飞行器电池低电 | 更换电池 |
| 2 | 通电时慢速间断长鸣 | 无信号或油门不在低位 | 检查遥控设备 |
| 3 | 飞行中快速间断鸣叫 | 电池低电或遥控信号丢失 | 遥控信号丢失时，根据使用的遥控设备或接收机的不同，可能会出现飞行器坠机 |
| 4 | 未飞行状态快速间断鸣叫 | 电池低电或遥控信号丢失 | 遥控信号丢失时，根据使用的遥控设备或接收机的不同，可能会造成飞行器意外启动 |

请注意：以下是T700蜂鸣器报警信息流程图

# Endnotes

# 七、信息反馈

如果您在使用该产品中有任何疑问，可通过电话或邮件与我们联系，告知你的意见或建议。希望在您的帮助下，使我们能够做出更加优秀的产品。

## SKYPE：F490905002

## 网站：www.lotusRC.net

## 服务邮箱：flying.yan@163.com

# Text boxes

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

按上侧的按键

按下键可以折叠横臂

3

1

4

6

2

5