HiBird 小四轴

性能参数:

类型: 4轴小飞行器

调制方式: 2.4G      DSM2/DMSS/Android/Iphone

DMSS制式，适合JR XG7，XG8，XG11，XG6等遥控器

DSM2制式，适合DX6I,DX7,DX8,DSX7,DSX9,DSX11,DSX12等遥控器

DMSS, DSM2飞行距离：100米；

主机外形尺寸(宽x长x高): 100 x 100 x 45mm

轴距：120MM

净重量: 22g

电池重量3.7V/350MA：10g

总重量:32g

壳重：3g

输入电压:3.7V/350MA锂电池

飞行时间：10分钟左右

图1                             图2

图3

图4                                     图5

图6

图7

图8

图9                                        图10

图11                                            图12

图13                                     图14

图9为MS模块（DMSS制式，适合JR XG7，XG8，XG11，XG6等遥控器）

图10为M2模块（DSM2制式，适合DX6I,DX7,DX8,DSX7,DSX9 DSX11,DSX12等遥控器）

图11，图12，是MS和M2模块的对比图片；

M2和MS模块更换方法：

图13，是DFLY 主板，对应上面有SP4，SP5两个座子插孔，如果在这上面插上M2模块，

4个脚的排针对应插在4个孔的座子上面，（如图14）所示，相对M2适用的发射机就可以操作，

如果主机装上M2模块，相对DSM2制式的遥控就可以正常操作；

如果主机装上MS模块，相对DMSS制式的遥控就可以正常操作；

客户根据发射机使用MS和M2模块，MS和M2模块之间可以互相更换使用

遥控设置：

1. MODEL：固定翼模式，如图5

2．舵量行程值：等于或者大于100% （在100-120之间），如图6；

有用的通道：THRO/AILE/ELEV/RUDD/FLAP（AUX1）

3. 设置通道功能正反，（选新的飞机模式后不用修改）

4. 遥控器与接收机对码，见对码方法；一个控对过一次就可以；

5. 遥控试下图4，校准、解锁和上锁功能，图3相应的蓝色LED会常亮就是解锁，不亮就是上锁；

能操作正常表示遥控设置完成，

M2对码方法：

- 给飞机上电M2模块上面的橙色LED灯闪亮，进入对码状态；

- 按遥控设备的说明书进入对码状态（例如：DSX9的遥控器操作：按遥控器背面的对码键，再打开发射机电源进入对码状态）；

- LED灯由快闪进入慢闪，最后常亮，对码成功；

- 如对码不成功，重复以上1，2，3；

- 再次使用时，请先打开发射机电源，再给飞机上电；橙色LED常亮，可以正常操作；

MS对码方法：

1．给飞机上电MS模块上面的橙色LED灯闪亮；

2. 打开发射机电源，进入系统菜单中的"BIND"菜单(查看您所使用遥控设备的说明书，了解如何进入"BIND"菜单);

3. 按“BIN”按键进入对码过程, 当MS模块上的LED指示灯由闪亮变为常亮状态时,对码成功。否则重复以上1.2.3.步骤重新进行对码；

4. 对码成功后退出“BIND”菜单, 此时您可以正常操作遥控设备；

5. 再次使用时，要先打开发射机电源，再给飞机上电；橙色LED常亮，可以正常操作；

LED功能指示说明：

- 橙色LED灯闪亮：对码状态；

- 橙色LED灯常亮：正常连接状态；

- 橙色LED灯不亮：电池没电，没信号；

- 蓝色LED灯常亮：可以正常控制状态；

- 蓝色LED灯闪亮：要较准状态；

- 蓝色LED灯灭一下：飞行角度大于15度；

- 蓝色LED灯不亮：上锁状态；

发射机第六通道AUX1功能：

AUX1高档时，AILE/ELEV/RUDD通道为高灵敏度手动修正平衡模式；（3D专用）

AUX1中档，AILE/ELEV/RUDD通道为高灵敏度自动修正平衡模式；   （专业人员）

AUX1低档，AILE/ELEV/RUDD通道为低灵敏度易控制自动修正平衡模式；（适用初学者）

AUX1在飞行过程中操作有效；

飞机开机操作步骤：

- 选用M2/MS模块插在主板上面，给主板供电，等3秒后M2/MS模块上2只LED灯闪亮，这时遥控器可以进行对码操作（详见对码方法）；

- 如果和发射机对过1次码的M2/MS模块，要先打开遥控器，再给飞控板上电，M2/MS模块上面的橙色LED灯常亮，表示和发射器连接成功；这时M2/MS模块上面的蓝色LED灯闪亮；

- 飞机水平摆放后，如（图4）的操作，校准陀螺仪方法后蓝色LED灯不亮，（THRO，ELEV，RUDD同时为低输出）

- 使用解锁方法后飞控板上蓝色的LED灯常亮，这时发射机正常控制电机；（THRO为低输出，RUDD为高输出）

- 使用上锁方法后飞控板上蓝色的LED灯不亮，这时电机无信号输出；（THRO，RUDD同时为低输出，）

- 解锁后2个LED灯常亮，发射机就可以正常操作飞机了；（如图14）

- 微调遥控器（AILE/ELEV/RUDD）通道参数让飞机推油门就可以垂直上升，如有飞偏可以调整发射机的相关通道来调整，让飞机飞得更稳定；

备 注:

-飞机失控保护功能自动打开，发射机不用设置，在飞行过程中，当关遥控或者接收机断信号后，飞机会减速降落，8秒后息火降落，以确保飞机和操作者的安全；

-飞机上面的4个螺丝的紧松程度，会影响到飞机的平衡性，从而影响飞机的飞行稳定性；客户在更换电机后要注意调整好螺丝，使4个电机脚平衡；

-在校准陀螺仪时，要把飞机放平后再进行较准动作；

单节锂电池充电器：

图15                                 图16 充电中

图17 充满电

充电器参数：

USB输入电压：5V---可以直接插在PC，IPHOEN 充电适配器，5V-OUT适配器等等；

充电电流：600MA；

输出：3.7V单节锂电池；

红色正极，黑色负极；

LED充电指示灯

图15：输入电压正常指示，LED亮；

图16：充电中，LED亮；

图17：充满电，LED不亮；

出货清单：1，DMS2模块，2，DMSS模块，3，DFLY主板，4，正转电机2只，5，反转电机2只，6，中壳支架，7，叶子正反转2对，充电器1个，电池1个，