S.BUS舵机通道变换器说明书

1.  简介

感谢您使用FrSky SCC（S.BUS舵机通道变换器）。 此产品专为FrSky兼容S.BUS & CPPM的D12MB舵机而设计。为了更好的使用此产品，请仔细阅读本说明书并按照下面的描述方法来使用。

2.  参数 & 概括

型号：SCC （舵机通道变换器）

规格：48*67*22mm

重量：6.7g

工作电压：4.5~16V

适用温度：-10~45 ℃

兼容舵机类型：FrSky兼容S.BUS & CPPM的D12MB舵机，Futaba S.BUS舵机

注意事项： 1. 舵机接口： 只能设置FrSky D12MB舵机和Futaba S.BUS舵机的通道，其他舵机不能设置。 2. 电源接口： 给SCC上电时，电源接口输入电压等于舵机接口输出电压。（请确保电源接口输入电压满足舵机接口所连接的舵机电压的使用条件，否则可能会随坏舵机。） 3. 如左页产品示意图所示，正确连接电源和舵机。 4. FrSky D12MB出厂默认通道为1通道。 5. FrSky SCC出厂默认设置通道为4通道，但可以设置为01-16通道中的任一通道。 6. FrSky SCC一次只能设置一个舵机的通道，不能用Y型线上连接多个舵机同时设置。 7. FrSky不对人为错误的使用造成的任何损失负责。 8. FrSky不对人为拆开或者改装后的产品进行更换。

3.  通道设置方法

请按以下步骤设置舵机通道：

1. 在SCC舵机接口连接FrSky D12MB舵机或Futaba S.BUS舵机。

2. 在SCC电源接口上电，OLED屏亮。

3. 使用滚动开关将通道设置到您所需要的通道数。

4. 选择“SET”，按下滚动开关保存设置。

5. 当设置前的通道数与设置为需要的通道数一致时，表明通道设置完成。

6. 断电并取下舵机。

注意： 通道设置完成后，再次检查舵机是否在相应的通道上正常工作。