睿思凯科技有限公司

FrSky 电流传感器

FAS-40

说明书

注意：所有的说明，保修和其他相关文件，睿思凯有权酌情修改。更多更新信息： https://www.FrSky-rc.com

非常感谢购买 FrSky 电流传感器 (FAS-40)。FAS-40可以测量电流

（A），电池或者ESC的电量。请您仔细阅读以下说明以便您更好的使用此产品。

## 产品规格

## 安装

FAS-40适用于任何飞机。

FAS-40 仅可使用在双向遥测接收机上，请参照说明书上发射和接收的正确连接方法。

FAS-40 可以通过数字端口（Rx）直接连接Hub或者双向遥测接收机。

FLVS-01 (睿思凯多节锂电池电压传感器 ) 可以直接连FAS-40 。

- 单独使用FAS-40

- 对传感器集线器：

用数据线连接FAS-40的数据输出端口到Hub的电压端口。

- 对睿思凯的双向遥测接收机

用连接线连接FAS-40的遥测端口(Tx, Rx, GND) 到双向遥测接收机的数字端口。

- 配合FLVS-01一起，使用FAS-40:

- 对传感器集线器

- 对睿思凯双向遥测接收机

最多2个FLVS-01连接FAS-40，或者直接将FAS-40的遥测端口(Tx, Rx, GND)连到睿思凯双向遥测接收机（D8R-II Plus，D4R-II等）数字端口。

请您务必将电池和电调单独连接FAS-40的电池端口或电调端口。红灯闪烁表明FAS-40正常工作。

FrSky Electronic Co., Ltd

Tel: (86) 0510-85187718    Fax: (86) 0510-85187728

E-mail: frsky@frsky-rc.com      Technical Support: sales4tech@gmail.com

# Text boxes

- 将舵机与电池正确的极性相连。否则会造成冒烟，着火和烧坏。

- 舵机除了接舵机解码器端口外，请不要连其他任何设备（陀螺仪，电池等）。误操作会造成危险。

- 型号: FAS-40

- 尺寸: 31.5*24.7*5mm

- 重量: 9.7 g

- 测量范围: 0~40A

- 最大安全电流: 40A

- 传感器电流损耗: 20 mA

- 误差: ±2%

- 数据更新率: ≥1Hz

- 请您不要拆卸或者修改此产品，睿思凯对用户自己拆卸或者修改的产品造成的损坏概不负责！.

睿思凯对用户共同使用非睿思凯原装配件造成的损坏概不负责！

YES

NO