SUPER-LINK 2.4GHz Module CW-8

MANUAL

注意：在使用前请仔细阅读本说明书

请妥善保管本说明书以便查阅

目录

说明……………………………………………………………………………………2

支持与服务……………………………………………………………………………2

特殊符号说明…………………………………………………………………………2

飞行安全………………………………………………………………………………2

SUPER-LINK CW-8 模块及附件………………………………………………………3

SUPER-LINK CW-8 兼容表……………………………………………………………4

充电说明………………………………………………………………………………5

关于 SUPER-LINK 系统………………………………………………………………5

SUPER-LINK CW-8 参数………………………………………………………………5

SLink 系列接收机参数………………………………………………………………6

SUPER-LINK CW-8 版面说明…………………………………………………………6

操作说明………………………………………………………………………………6

SUPER-LINK CW-8 安装……………………………………………………………6

配对（对码） ……………………………………………………………………7

SUPER-LINK CW-8电压校准 ………………………………………………………7

SLink 系列接收机安装……………………………………………………………7

失控保护设定 ……………………………………………………………………8

ID码设定…………………………………………………………………………8

附：模块LED指示说明 ……………………………………………………………8

说明

非常感谢您选用SUPER-LINK 2.4GHz发射模块CW-8与接收机系列模块，为了使您能够全面使用系统的潜在功能，我们建议您在使用之前先认真阅读下面的说明。

支持与服务

如果您在使用过程中遇到什么问题，请仔细阅读说明书。若依然不能解决您可以与我们的经销商联系，也可以登录WWW.SUPER-LINK.CN联系我们的售后。

特殊符号说明

此说明书中有如下标志的地方请您特别注意，并仔细阅读。

危险：如果操作者不按照正常操作方法操作，可能导致操作者严重受伤，甚至

致命的危险！

警告：如果操作者不按照正常操作方法操作，可能导致操作者严重外伤，重伤或者致命情况！

注意：如果操作者不按照正常操作方法操作，可能导致操作者轻伤，一般不会导致重伤！

符号：   禁止    强制

飞行安全

任何电子产品都有可能失控，请在正确设置失控保护后使用此产品，如果发现产品有问题，不要冒然使用，请及时和我们联系。

控制距离受环境的影响，请在远离障碍物的环境下测试。空中距离测试比地面距离测试要好，我们的距离测试是基于地面的。

由于接收机灵敏度的提高，导致部分接收机与发射机之间会存在一定的堵塞情况

(一般接收机的接收天线和发射机的发射天线之间的距离在30cm以内的情况下）。这并不影响正常的使用。

请注意接收机侧面的正负极标记不要把电源插反；另外，电压保护器也是有正负极的，请不要插反。

请不要在雨天或刮风的时候使用。

对于操作者本身的操作失误造成的产品损坏，或者衍生出其他问题，一概与SUPER-LINK无关。

SUPER-LINK CW-8 模块及附件

CW-8 模块

出厂配置：       CW8 模块………………X1

CW8 天线………………X1

S1………………………X1

S2………………………X1

SUPER-LINK CW-8 兼容表

| Futaba | 4YF (72MHz), 4YBF, 6EX, 6J, 8J, 7C, 8FG, 9C, 10C & 12FG | S1(included) |
| --- | --- | --- |
|  | 4VF, 5U, 6A, 6DA, 6H, 6YF, 6YG, 7NFK, 8U & 9Z | S3 |
|  | 4YF (2.4GHz), 12Z, 14MZ & 18MZ | S1(included) & S6 |
| JR | All aircraft transmitters with trainer/DSC jack | S2(included) |
| 天地飞（WFLY） | WFT06II, WFT07II, WFT08, WFT08X, WFT08, WFT09, WFT09II | S4 & S6 |
|  | WFT06X-A, FT06-A, FT06-C | S5 & S6 |
| Hitec | Neon, Flash 4sx, 5, 5sx, Focus 4, 6, Laser 4, 6, Optic 5 (72MHz), Optic 6 (72MHz, 2.4GHz), Eclipse 7 (72MHz), Prism 7 & Prism 7X | S3 |
|  | Aurora 9 |  |
|  | Optic 5, Optic 6 Sport & Eclipse 7 (2.4GHz) | S5 & S6 |
| Spektrum | DX6, DX6i & DX7 | S2(included) |
|  | DX4e, DX5e, DX7s, DX8, DX10t & DX18 | S5 & S6 |
| Tower Hobbies | 4TH & 6XM | S1(included) |
|  | 4FM & 6FM | S3 |
| Graupner | MX-16 | S2 (included) |
| 富斯 | FS-CT6B, | S4 & S6 |
| 华科尔 | All aircraft transmitters with trainer/DSC jack | S5 & S6 |

充电说明

遥控器模拟口带电，可以用S1或S3配合SUPER-LINK CW8模块使用；

遥控器模拟口不带电，遥控器充电口带点，需用S2配合SUPER-LINK CW8模块使用；

遥控器模拟口不带电，遥控器充电口不带电，需用S4或S5配合SUPER-LINK CW8模块使用，同时需要S6单独为SUPER-LINK CW8模块供电。

关于 SUPER-LINK 系统

SUPER-LINK CW8模块及接收机系列模块严格遵循跳频通讯的标准（FHSS）,在一个宽范围的频段内经常快速的转换频点，因此在实际使用时，周围环境里的干扰信号很难干扰发射机发出的信号，进而接收机可以稳定的工作，确保了使用的安全。

该系统具有可靠性高、兼容性好、更好的发射功率控制、更灵活的身份识别控制以及更低的功耗。采用了开关电源，正常工作电流小于30mA，非常省电。同时，SUPER-LINK CW8模块对用户开放固件（firmware）升级的产品。

SUPER-LINK CW8模块和SLink系列接收机的特点

●收发系统的可控距离远、稳定

●收发模块对码方便、快捷

●接收机更轻、更小

●可以任意设置失控时各个通道，包括油门通道的位置

●自动扫描干净的频道进行信号传输

●采用超低功耗设计方案，使系统功耗降到最低

SUPER-LINK CW-8 参数

| 尺寸 | 52*33.5*12.5mm | 工作电流 | 30mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | 3.7～4.2V(外接1S电池) 7.4～12.6V(遥控器供电) | 功率 | <100mW |
| 分辨率 | 1μs |  |  |

SLink系列接收机参数：

| 型号 | SLink4RC（4通） | SLink4R（4通） | SLink7R（7通） |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | 17×13.7×3.5 | 24×15.1×5.6 | 34.2×18.4×8.7 |
| 重量 | 1克 | 2.2克 | 9克 |
| 可控距离 | 300米(地面) | 700米(地面) | 700米(地面) |
| 工作电压 | 3.7V～6.0V | 3.7V～6.0V | 4.8V～6.0V |

SUPER-LINK CW-8 版面说明

操作说明

SUPER-LINK CW-8 安装

1、将模拟线插在SUPER-LINK CW8模拟口上；

2、旋上2.4G发射天线，确保天线旋紧不松动；

3、参照“绑定SLink系列接收机”部分对发射模块和接收机进行绑定；

4、参照“SUPER-LINK CW8电压校准”部分校准电压；

5、参照“失控保护设定”部分对接收机进行失控保护设定；

6、参照“ID码设定”部分对模块进行ID码设定；

7、上面步骤完成之后，寻找合适的位置将模块用背面粘粘在遥控器上，注意尽量避免天线与金属物体接触；

友情提醒：SUPER-LINK CW8模块在出厂时已经完成电压校准、ID码设定，如无特别需要，可以不进行此步骤操作。

绑定SLink系列接收机（BIND）

1、按住按键开机（即给模块上电），灯亮红色1秒，再亮绿色1秒，在亮绿色1秒内松开按键，蜂鸣器叫一长声，灯以红绿交替闪亮，进入绑定状态。

2、SLink4RC参考对码方式一；SLink4R、SLink7R参考对码方式二。

| 对码方式一（适用于SLink4RC） | 对码方式二（适用于SLink4R、SLink7R） |
| --- | --- |
| SUPER-LINK CW8进入对码模式后，将接收机与电源连接起来，接收机上的LED灯将会亮起一下，紧接着LED灯会快速闪动，快速闪动之后熄灭，表明发射机与接收机已经成功的绑定，现在断开接收机供电，关掉发射机。 | SUPER-LINK CW8进入对码模式后，按住接收机的按钮不松开，然后把接收机与电源连接起来，接收机上的LED灯将会亮起，此时将手松开（LED灯亮起的时间为1秒，请确保在1秒内将手松开），紧接着LED灯会快速闪动，快速闪动之后熄灭，表明发射机与接收机已经成功的绑定，现在断开接收机供电，关掉发射机。 |

3、检查操作系统是否正常。不要按发射模块上的任何按键，打开发射机，此时发射模块的LED灯为绿色长亮，然后接收机供电，此时接收机红色LED灯会闪烁3次（此时正在搜索频道）之后变为常亮。对码不成功时接收机红色的LED灯将会灭掉或者不停的闪烁。此时接收机不会被初始化，这也是模型界最安全的测试。

SUPER-LINK CW8电压校准

一直按住按键开机（给模块上电），灯亮红色1秒，再亮绿色1秒，再闪亮绿色1秒，在闪亮绿色1秒内松开按键，蜂鸣器叫2声，进入电压校准模式，在电池接口处正确接入4.2V标准电压后，按下按键，直到蜂鸣器发出一短声，电压校准完成。

SLink 系列接收机的安装

接收机天线的顶端是接收部分（更细的部分3.3cm）。由于2.4GHz的波长比传统的RC系统短，所以，当你使用时，天线必须尽可能的避开高电导率的物体。例如：金属零件、伺服机构、电子调速器、电池组、导线和碳纤维结构等。

失控保护设置

任何电子产品都有可能受干扰，所以请务必在绑定后或者更换模型后进行失控保护设置。

Slink4R、Slink7R接收机失控保护设定

1、在成功绑定（对码）后，打开发射机。

2、按住接收机上的按钮不松开，然后给接收机上电，此时LED灯会亮起1S，之后熄灭1S，请在LED灯熄灭的1S内将手松开。如果未及时松开按钮，请重新操作此步骤。

3、将各个通道拨到您想要的位置，然后按一下接收机上的按钮，此时接收机会快速闪烁几下，表明接收机已经记录此时的状态，待遇到失控时，各个通道将会回到您所设定的位置。

4、关掉发射机，断开接收机电源，失控保护设定完成。

Slink4RC无失控保护，当失控时候，各个通道均无输出。

ID码设定

一直按住按键开机，灯亮红色1秒，再亮绿色1秒，再闪亮绿色1秒，再闪亮红色1秒，在闪亮红色1秒内松开按键，蜂鸣器叫3声，进入算ID模式。在算ID时，蜂鸣器会一直短响，每响一次，表示算出新的一组ID，此时按下按键，如果蜂鸣器长响一声，表示ID已经存入。

不在以上规定时间内松开按键，或按键时间超长，模块进入正常工作模式。

附、模块LED指示说明

| 绿灯常亮 | 正常工作 |
| --- | --- |
| 黄灯常亮 | 近距离测试 |
| 红绿交替闪烁 | 对码状态 |
| 红灯闪烁 | 模块ID更改状态 |

如果您有任何问题，请及时与我们联系，我们的客服人员将在第一时间给您答复。