DV701

5.8GHz Diversity LCD Screen Receiver Monitor

- 屏幕尺寸：7”

- 屏幕类型：TFT LCD Screen/long life, LED backlight

- 分辨率： 800*480

- 亮度： 450cd/m2

- 可视角度：140/120度 (水平/垂直)

- * 存储器：内存 SD(TF)卡最大支持32GB
* 无线接收： 5.8G 32频道，-90dBm接收灵敏度
* 菜单语言：5种
* AV输出：单声道、视频输出
* AV输入：单声道、视频输入
* 直流输入：7-28V
* DATA OUT接口：3.5mm插头
* USB通信：USB2.0

- 屏幕尺寸：7”

- 屏幕类型：TFT LCD Screen/long life, LED backlight

- 分辨率： 800*480

- 亮度： 450cd/m2

- 可视角度：140/120度 (水平/垂直)

- * 存储器：内存 SD(TF)卡最大支持32GB
* 无线接收： 5.8G 32频道，-90dBm接收灵敏度
* 菜单语言：5种
* AV输出：单声道、视频输出
* AV输入：单声道、视频输入
* 直流输入：7-28V
* DATA OUT接口：3.5mm插头
* USB通信：USB2.0

一．产品特点：

- 内置5.8GHz无线接收信号及外部输入信号；

- 四个频率组，32个频道，涵盖大部分5.8GHz无线设备；

- 真分集无线接收输出, 自动选讯,超强的接收信号；

- 可同时接收2路RF信号；

- 2路输出，1路AV输入；

- 内置2500mAH高容量聚合物电池，方便户外使用；

- 一键信号搜索，操作便捷；

- OSD菜单显示当前工作状态，可随时掌握设备工作情况。

二．规格参数：

- 无线接收： 5.8G / 32频道

- 接收灵敏度: -90dBm

- 屏幕尺寸：7”

- 屏幕类型：TFT LCD Screen/long life, LED backlight

- 分辨率： 800*480

- 亮度： 450cd/m2

- 可视角度：140/120度 (水平/垂直)

- 存储器：内存 SD(TF)卡，最大支持32GB

- 菜单语言：5种

- 输入输出：AV视频，单声道

- 内置聚合物锂电池： 2500mAH/7.4V

- OSD显示： RF信号强度指示 ; 电池电量指示；RF工作频道指示；

- 输入电压：直流7-28V (3s/4s/5s/6s)

- 充电电流 ： 850mA @12V ( 最大 )

- 功耗： 650 mA @12V（最大）

- 工作温度： -10℃~ + 65 ℃

- 数据输出接口：2.5mm插头

- 通信接口：USB2.0

- 菜单语言菜产品尺寸：180 x 124 x 25mm (遮阳罩高106mm)

### 频率组和频道选择：

| 频道 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 5865 MHZ | 5845 MHZ | 5825 MHZ | 5805 MHZ | 5785 MHZ | 5765 MHZ | 5745 MHZ | 5725 MHZ |
| B | 5733 MHZ | 5752 MHZ | 5771 MHZ | 5790 MHZ | 5809 MHZ | 5828 MHZ | 5847 MHZ | 5866 MHZ |
| E | 5705 MHZ | 5685 MHZ | 5665 MHZ | 5645 MHZ | 5885 MHZ | 5905 MHZ | 5925 MHZ | 5945 MHZ |
| F | 5740 MHZ | 5760 MHZ | 5780 MHZ | 5800 MHZ | 5820 MHZ | 5840 MHZ | 5860 MHZ | 5880 MHZ |

### 三．产品外观结构图：

### 正面图:

### 背面图

四．按键及接口操作介绍

当屏幕无图标显示时，先按一次任意键，显示各项指示图标时，按键操作才能有效。

[ 1 ] 按键KEY:   短按0.5秒，长按2秒 。

● REC/PLAY/OK 按键：

- 短按一次进入录像状态，录像十分钟自动分段，再次短按退出录像状态。

- 长按进入录像回放状态，按“GROUP/+”或“CHANNEL/-”按键，选择录像回放时间段，再次短按“REC/PLAY/OK”键开始回放录像，再次长按退出回放状态。

- 当按下“MENU”菜单键时，进入菜单模式时，为确认OK操作键。

● SEARCH/SOURCE 按键：

- 短按一次进入信号搜索，会自动搜索到一定信号强度的信号并停在该频道上，没有搜到信号，会在开始搜素前的频道上停下来；

注：搜索过程中，按任意键均不会生效。

- 长按切换信号源：

DIVERSITY：分集接收模式，RF A和RF B中信号强的一个显示出来，达到最好的无线接收效果；相对应的RF A和RF B的指示LED会交替的驻留；

RF A：RF A单独接收到的信号；

RF B：RF B单独接收到的信号；

AV IN：外部输入的AV信号；

- MENU菜单键：

- 短按一次进入菜单选择项，按“GROUP/+”或“CHANNEL/-”按键，选择设置项目，按“REC/PLAY/OK”键选定设置项目，进入子菜单-再次按“GROUP/+”或“CHANNEL/-”按键选定设置参数，按“REC/PLAY/OK”键确定。

※特别提示：在设置完时间及日期时，要选中“√”符号，再按“REC/PLAY/OK”确定，时间及日期才能生效。

● GROUP/+ 按键：

- 短按一次为频道组GROUP的选择，A-B-E-F循环切换。

- 长按音量增加键。

- 进入菜单功能后，为上翻键。

- CHANNEL/- 按键：

- 短按为频道CH的选择，1-8循环切换。

- 长按音量减小键。

- 进入菜单功能后，为下翻键。

● POWER按键：

1．按下三秒开机，按下0.5秒关机

[ 2 ] 接口JACK:

● RF A AV OUT：RF A接收到的AV信号输出，必须在RF A模式下；

● RF B AV OUT：RF B接收到的AV信号输出，必须在RF B模式下；

● DC/+12V：DC IN,+12V供电，设备的工作电流为650 mA @12V，内置电池的最大充电电流为850 mA @12V；如果在充电的时候设备工作，请注意选择额定电流2A/12-28V的充电设备；

● SD卡口：请将准备好的SD卡按正确方向插入。（请买正规品牌SD卡）

五．电池说明：

内置7.4V/ 2500mAH大容量聚合物电池。当电池充电的时候，设备左下角电池标示处，红色LED亮起，当充电完成后，红色LED关闭；

注意：设备如果长时间不用，请每3-6个月充一次电，以保持电池电量。

六．配置清单：

- 主机………………………………1台

- 天线……………………………2根

- AV线………………………………2条

- 电源线……………………………1条

- USB线…………………………1条

- 中英文说明书……………………1本