点火器传感器简易测试器

该测试器可以检测使用霍尔元件的任何传感器,做为标准检测,可以为许多RC模型引擎提供检查传感器是否损坏,可以检查传感器的静态安装位置(如上止点提前角).检查磁体的正确安装方向,改装引擎变的轻松.

该测试器具有声光同步显示提示. (测试器不含CR2032电池和传感器,电池需自行另购)

使用方法:

1. 如何使用测试器检测霍尔传感器好坏和判断磁铁极性

I.把CR2032电池按方向负级朝内(小圆接触面,无字)正极朝外(大圆面,上有+符号,和字样为正)嵌入电池座,注意正极弹簧片不要压入底下,电池斜着嵌入.

II.安装好电池以后,连接传感器,RCEXL传感器连线直接按线色对应插入测试器.是标准FUTABA插头.其他类型传感器按线色排列自行连接.测试器FUTABA连线黑色为地,红色为正,白色为信号.

III.连接好以后,这时可以测试霍尔传感器,霍尔传感器有两个检测面.有一正面和一个反面.按如下图检测.S极朝正面是正确触发,N极朝反面正确触发.通常使用霍尔为了达到理想的触发信号,都使用S极触发正面.如果触发正确,在霍尔传感器接触磁铁磁性时,测试器会发出吡吡声,发光指示灯也同步发光.离开磁铁时, 吡吡声,发光指示灯同时消失.

2.如何使用测试器调整发动机使用RCEXL-A-01型号的点火系统的霍尔传感器提前角位置

(注意其他类型点火系统不按此方式)

- 先把测试器附带的角度盘中心孔按引擎输出轴直径大小钻孔.使角度盘刚好能安装输出轴上合适定位.

- 把引擎定位在上止点位置固定不动.俗称TDC,就是气缸在最顶端的位置.

- 确定磁铁和感应传感器的点火位置,当逆时针转动桨垫磁铁接触霍尔传感器时会发出吡吡声,发光管同时点亮,离开霍尔传感器时, 吡吡声停止,同时发光管熄灭。磁铁离开霍尔传感器那一瞬间，就是点火点。这时候在磁体边缘和感应座各做一标志。以方便对刻度盘的刻度线

- 发动机桨轴和刻度盘朝正面，引擎定位在上止点位置固定不动，置0度刻度线于磁铁右侧边缘(点火点)，角度盘红色可调角度在离0度顺时针30度位置，就是提前角，俗称BTDC,

- 把感应座的做过标记的刻度正对着刻度盘的30度位置，这时感应座的提前角30度位置就固定下来了。再把感应座按需固定到引擎。