HMDVR 按键功能

参数

尺寸：41mm*31mm*9mm

重量：仅9克

电源输入：DC 5V

视频输出制式：PAL/NTSC可选

录制模式

- 上电后LED1灯常亮；

- 短按一次K1键，开始录制，LED1灯闪烁；

- 短按一次K1键。停止录制模式、LED1灯常亮；

回放模式

- 长按K3键3S切换到回放模式。

- 进入后显示屏右上角出现录好图像的文件夹文件个数，此时按K1K3按键进行加减选择要回放的文件。然后按K2键进行暂停播放（录制的音视频文件）此时按K1K3按键进行加减选择快进和后退；此时长按K2键进入回放子菜单选择，里面有要选择删除的录影文件以及回放声音大小控制。

进入主菜单

- 短按K2键进入主菜单

- K1、K3为上下翻滚键，K2为确认键；

- 录像时间段选择，分为10分钟、20分钟、30分钟；

- 恢复默认设置；

- 界面语言选择

- 长按K2退出菜单。