RC708

使用说明书

安全

警告

- 为了减少火灾、触电或产品损坏的危险，请勿让本机淋雨或受潮。

- 请仅使用推荐的附件。

- 请勿拆卸本产品，应该由合格的人员进行维修。

电池

- 切勿拆卸、摔落、挤压、穿刺、切割、高温烘烤、焚烧电池。

- 切勿让金属物体与电池端子接触,避免短路。

- 切勿使用损坏的或漏液的电池。

- 切勿放在超过65℃的高温处。

- 请将电池放在儿童接触不到的地方。

- 如果电池的使用时间明显的缩短,请更换电池，更换电池时，只能使用与此相同的电池或制造商建议使用的同等类型的电池。

- 请根据当地法规处理废旧电池。

System Content

Installation battery

- 向后按压电池盖扣位，然后拉起电池盖将其取出

- 将电池带有金色触点的插座对准产品电池仓的金色触片，向前推，并下压电池尾部直到完整装入。

- 将电池盖插销对准电池仓对应的插孔，并推入，然后下压电池盖扣位处，直至听见“卡塔”声。

- 如果不安装电池，可以使用7～28V电源供电。

Battery charging

- 使用12V/2A规格的电源适配器给电池充电。

- 首次使用电池时，请将电池电量完全用完后，再给电池充满电量。

- 在充电过程中，红色指示灯亮，完成充电后，绿色指示灯亮。

Function Diagram

Power On/Off

- 按住电源按钮直至打开它，蓝色LED指示灯亮。

- 要关闭电源，请按住电源按钮直至关机。

- 长期不使用时，请取出电池。

Operating mode

- 可工作于RF,AV IN,HDMI IN,PLAYBACK模式

- 在录像状态，不能进行模式之间的切换

- 在一般RF预览模式，连接AV IN信号线，则自动切换至AV IN模式，当连接HDMI信号线，且播放设备正常启动，则自动切换至HDMI IN模式.

RF mode

- 由双天线及双接收电路组成天线分集接收，根据它们的RSSI信号强度，自动选择信号最优的画面显示.

- 短按<CHANNEL>按钮可调节频道，短按<BAND>按钮可调节波段.

Recording

- 建议首次装入存储卡时，对存储卡进行一次格式化操作。（见后面的Formatting描述部分）

- 在RF Mode和AV in Mode都可以使用录像功能，正常预览状态屏幕将显示<存储卡容量信息>，此时可按<REC>按钮启动录像，启动录像后将显示红色<>图标 。

- 在预览状态，还可以按<PHOTO>按钮拍摄照片，并发出提示音。（不能在录像过程中拍摄照片）

- 默认情况录制视频的同时也包括声音，可以在系统菜单中关闭”录制声音”功能，则只录制视频信号。

Playback

回放模式按钮的功能(所有按键都为短按操作)：

- 在RF模式或者AV IN模式长按<REC>按钮可进入回放模式，

- REC		<播放/暂停/OK>按钮

- PHOTO	<停止/返回>按钮

- UP		<上一个/快进>按钮

- DOWN		<下一个/快退>按钮

- POWER	<删除>按钮

- 在回放模式下将直接预览存储卡中的视频画面或照片，右上角显示文件名称后4位编号，如果是视频文件，则会在文件名称下方显示该文件的录制时长。

- 在播放视频文件过程中，可按<快退/快退>按钮进行2X,4X,8X快速播放，并按<播放>按钮恢复至正常速度，当播放完时，画面停留在该文件的第一帧画面上，此时需要按<停止>按钮返回至预览状态，执行其他操作或再次播放。

- 在浏览存储卡中的文件时，如果需要删除某个文件，则在浏览到该文件时按<删除>按钮,将弹出删除菜单，按<OK>按钮可删除当前文件。

- 本机可能不能正常识别除本机拍摄的文件以外的其他文件。

HDMI input

- 可使用HDMI输入高清视频，获得更清晰的图像画面.

- 支持标准的HDMI视频分辨率（最高输入1920X1080/60Hz）.

- 在HDMI IN模式不能进行录像操作

AV input

- 当插入AV IN连接线，则自动关闭无线接收相关模块以节省电量.

- 支持NTSC/PAL格式的视频信号输入。

AV output

- AV Out端口输出分集接收的音频和视频信号。

- 在回放模式,只支持NTSC格式的视频输出。

Display Ratio

- 控制输入的图像以4：3或16：9模式显示，在菜单中Display Ratio选项可启用这些功能，

- 默认工作在16：9模式, 始终进行全屏显示。

Display orientation

- 在菜单中Flip Horizontal、Flip Vertical 选项可控制图像的显示方向, Flip Horizontal可控制图像以镜像显示，而Flip Vertical可控制图像上下颠倒显示，

- 注意，启用该功能的同时，屏幕图标也会改变显示方向。

Remote control

- 该功能需要搭配HD01高清DV设备一起只用，并且要借助遥控器的PPM教练接口以无线方式操控HD01进行拍摄和各种设定操作。

- 该功能占用一个PPM通道，默认为CH5,可设置的通道范围：CH5,CH6,CH7,CH8

Automatic shutdown

- 如有需要，可给产品设置自动关机时间

- 当到达设定的时间，则无论工作在何种状态，都将自动关闭电源。

Format SD card

- 进入系统菜单，选择Formatting选项，按<OK>按钮进入设置状态，按<UP/DOWN>按钮选择< YES>, 再按<OK>按钮将执行格式化操作。

- 请谨慎操作此功能，格式化后将删除存储卡中所有的文件。

Factory settings

- 进入系统菜单，选择Factory settings选项，按<OK>按钮进入设置状态，按<UP/DOWN>按钮选择< YES>, 再按<OK>按钮将菜单中所有功能设置恢复至出厂默认状态。

Screen OSD Overview

- 录像图标：录像过程以红色显示。

- 拍照：在视频预览状态按一次<PHOTO>按钮，显示一次红色拍照图标，表示拍摄了一张照片。

- 存储卡图标: 正常情况显示本色，后面跟容量信息，并以GB（1000MB）为单位，当存储卡满或者卡错误时显示红色图标。

- 模式图标：RF模式，HDMI IN模式，AV IN模式, Playback模式。

- 模式：当本机连接PC后，显示该图标，在此模式下可通过PC的操作来管理本机存储卡中内容，（可进行PC端回放，拷贝，删除）。

- / 播放/暂停图标。

- / 快退/快进图标，在执行快退/快进操作时，该图标后面紧跟其相应的倍速。

- 电源图标:如果不需要本机监测电源电压，则设置为DC IN供电方式，屏幕显示<DC IN>图标，如果使用电池供电，则可以设置电池包电压范围，可选择的范围有：2S, 3S, 4S, 5S, 6S,且屏幕显示对应的电池图标，表示满电量状态, 表示低电量状态, 表示连接外部电源状态。

RF 模式： 显示当前的BAND（A,B,E,F,R）和频道（1,2,3,4,5,6,7,8）

HDMI IN模式：显示当前分辨率及帧率信息

Specifications

| Display | Diagonal | 7 inch |
| --- | --- | --- |
|  | Resolution | 800X480 |
|  | Contrast | 500:1 |
|  | Luminance | 600cd/㎡ |
| Wireless Receiver | ISM 5.8GHz 40 Channel, Diversity receiver. |
|  | Operating Frequency | Band | CH 1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
|  |  | A | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M |
|  |  | B | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M |
|  |  | E | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M |
|  |  | F | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M |
|  |  | R | 5658M | 5695M | 5732M | 5769M | 5806M | 5843M | 5880M | 5917M |
|  | Sensitivity | -90dBm±1dBm |
|  | Antenna port | 2 X SMA,50ohm |
|  | Diversity receiving | Antenna diversity |
| PPM Remote control | 3.5mm3P | PPM 8 channel format |
|  | Output Channel | Optional 5CH,6CH,7CH, 8CH |
| Record | Micro SD | Support to 32GB |
|  | Compression | MJPEG, 30fps, AVI |
|  | Picture | JPEG |
|  | Record rate | 6Mbps |
| AV Signal | Video Standard | NTSC/PAL |
|  | Video output level | 1.0Vp-p Typ. / 75ohm |
|  | Audio output level | 1.0Vp-p Typ. / 10Kohm |
|  | Built-in Speaker | 8Ω/1W |
| AV Port | Div. AV OUT(3.5mm4P) | Diversity Video, Audio output |
|  | AV IN(3.5mm4P) | Video、Audio input |
|  | HDMI IN (A Type,HDMI 1.4a) | 1920x1080p50/ 60, 1920x1080i50/ 60, 1280x720p50/ 60, 720x480p50/ 60, 720x480i50/ 60, 720x576p50/ 60, 720x576i50/ 60 |
| Power Supply | li-po battery | 7.4v 2800mA |
|  | DC IN | DC 7～28V/ 1A |
|  | Power Consumption | 12V input: 5.4W |
| Dimensions | Main Body | 184X120X21.5mm(not include Sunshield) |
|  | Battery | 86X63X12 mm |
| Weight | Main Body | 217g80Cel 1 |
|  | Battery | 107g |
| Tripod interface | General 1/4 "thread |
| Operating Temperature | 0℃～+60℃ |