VT5804_V3规格书

一、概述：

VT5804_V3为5.8G ISM频段模拟图传，具有输出功率大、输出功率稳定、传输距离远、电源性能强，能保证图像在最大油门下无雪花、无横纹等特点。不仅于此，V3图传还具备遥控器OSD界面远程频点控制、开机瞬间不干扰同伴，支持8人同时飞行的超强功能。以及将繁琐的频道数精简为16个常用频道（包括R组和A组全部频道）。

二、特点:

- 输出功率大，输出功率稳定，传输距离远：

无遮挡稳定传输距离≥10km；

- 发射功率5挡切换:25mW/200mW/400mW/800mW/1000mW；

- 输出16频点，包括常用的R组和A组，频率设置不再繁琐；

- 频率锁定快、开机不干扰同伴；

- 自带输出功率自检功能；

- 全制式视频格式：NTSC /PAL ；

- 输入电压范围广，功耗低：7V～28V，+12V/450mA@1000mW;

- 全金属CNC外壳，防尘耐炸，散热好，功率稳定；

- 体积小：36mm×36mm×8mm，安装孔4-M3；

- 重量轻：≤15g（不包含天线）；

三、性能指标:

|  | Modulate | Wideband FM Modulate |
| --- | --- | --- |
|  | Video Formant | NTSC/PAL |
|  | Characteristics | Value | Units |
|  |  | Min. | Typ. | Max. |  |
| 1 | Output Impedance | -- | 50 | -- | Ohm |
| 2 | Output Power(max.) | 29.5 | 30 | 30.5 | dBm |
| 3 | VCC-IN | 7.0 | 12 | 28 | V |
| 4 | Supply current @12V@1000mW | 400 | 450 | 500 | mA |
| 5 | Video Bandwidth | 0 | -- | 8 | MHz |
| 6 | Video Input Level | 0.8 | 1.0 | 1.2 | Vp-p |
| 7 | Weight | -- | 15 | -- | g |
| 8 | Antenna Connector | mmcx |
| 9 | Dimensions(L*W*H) | 36mm*36mm*8mm |

- 频率及功率控制方法：

  - BF固件；

  - 按键频点控制：短按一次，更改频道数CH(CH1-CH16)；

3、  按键功率控制：长按按键3秒然后短按按键更改功率等级：

25mW/200mW/400mW/800mW/1000mW；

五、频率表及功率指示:

空心圆   表示灭，实心圆   表示亮，半实心圆   表示闪烁

六、使用注意事项：

- 加电前确定输出端已安装天线，以免损坏内部元件；

- 注意输入电压在规定范围内且正负无误，以免损坏内部元件；

- 如果更换天线请选择驻波和增益好的天线以获得较远的传输距离；

- 转运及安装使用过程中注意静电防护；

# Text boxes

功能示意图