一、性能特点:

- 输出功率稳定,传输距离远：≥0.5km@25mW，≥1km@200mW，≥2km@600mW（棒子天线）；

- 发射功率5挡切换:25mW/100mW/200mW/400mW/600mW；

- 输出48频点，并拥有E组8个竞赛频点同时使用相互无干扰；

- 频率锁定快、开机不干扰同伴；

- 自带输出功率自检功能；

- 全制式视频格式：NTSC /PAL ；

- 输入电压范围广，功耗低：7V～24V，+12V/260mA@600mW;

- 体积小：20mm×31mm×9mm；

- 重量轻：≤9g（不包含天线）；

二、性能指标：

|  | Modulate | Wideband FM Modulate |
| --- | --- | --- |
|  | Video Formant | NTSC/PAL |
|  | Characteristics | Value | Units |
|  |  | Min. | Typ. | Max. |  |
| 1 | Output Impedance | -- | 50 | -- | Ohm |
| 2 | Output Power(max.) | 29.5 | 30 | 30.5 | dBm |
| 3 | VCC-IN | 7.0 | 12 | 28 | V |
| 4 | Supply current @12V@1000mW | 400 | 450 | 500 | mA |
| 5 | Video Bandwidth | 0 | -- | 8 | MHz |
| 6 | Video Input Level | 0.8 | 1.0 | 1.2 | Vp-p |
| 7 | Weight | -- | 15 | -- | g |
| 8 | Antenna Connector | mmcx |
| 9 | Dimensions(L*W*H) | 36mm*36mm*8mm |

三、频率及功率控制方法：

功能示意图

- 图传支持OSD解码调参；

- 按键频点控制：短按一次，更改频道数CH(CH1-CH8),长按按键2秒然后短按按键更改频率组FR(A、b、E、F、r、L)；

- 按键功率控制：长按按键10秒然后短按按键更改功率等级

25mW/100mW/200mW/400mW/600mW；（详情说明见下图：功率切换指示图）；

- 功率指示：通过红色LED灯指示

（详情说明见右：功率指示图）；

- 频率表：（详情说明见右下：频率表）；

| Frequency Table(Mhz) |
| --- |
| FR | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| b | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| r | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| L | 5362 | 5399 | 5436 | 5473 | 5510 | 5547 | 5584 | 5621 |

使用注意事项：

- 加电前确定输出端已安装天线，以免损坏内部元件；

- 注意输入电压在规定范围内且正负无误，以免损坏内部元件；

- 如果更换天线请选择驻波和增益好的天线以 获得较远的传输距离；

- 转运及安装使用过程中注意静电防护；